## Slide 1: ODS (Optical Depth Sensor)– датчик оптической толщины атмосферы Марса для миссии ЭкзоМарс-2020
Дзюбан И.А. , Доброленский Ю.С. , Вязоветский Н.А. , Сапгир А.Г. , Кораблев О.И. , Федорова А.А. , Поммро Ж.-П. , Ранну П.

## Slide 2: Миссия ЭкзоМарс-2020
Десантный модуль состоит из марсохода и посадочной платформы
Основная научная цель миссии – поиск следов жизни на Марсе.
Посадочная платформа несет комплекс научной аппаратуры, предназначенный для изучения окружающей среды в точке высадки.
Точка высадки – Oxia Planum, 18,3 С.Ш., 24,6 З.Д.

## Slide 3: Научные задачи прибора.
Длительный мониторинг оптической толщины пыли в атмосфере.
Определение высоты облачного слоя.
Определение высоты и толщины облаков CO2.
Измерение уровня солнечного излучения на поверхности Марса.

## Slide 4: Наследие французского ODS
ODS – компактный прибор с низким потреблением для измерения концентрации пыли и облаков в атмосфере Марса путем определения оптической толщины атмосферы в двух каналах оптического диапазона.
Прибор был испытан в земных условиях в 2004-2005 гг. на станции AERONET в Сахаре.

## Slide 5: Принцип работы прибора.
Основной единицей получаемых прибором научных данных является дневной цикл измерений освещенности.
Оптическая толщина пыли выводится из отношения сигнала от прямого Солнца и рассеянного излучения.

## Slide 6: Технические характеристики ОДС.
Габариты прибора, мм | 94х92х31
Масса прибора, г | 145
Потребление, мВт | 100
Спектральный диапазон синего канала, нм | 350 - 450
Спектральный диапазон красного канала, нм | 700 - 1000
Динамический диапазон, порядки | 8

## Slide 7: Оптическая схема прибора
Оптическая схема прибора переносит входной зрачок (1) на детектор (6), через маску (2) и светофильтр (5).
Система состоит из двух параболических зеркал (3 и 4).

## Slide 8: Отличие ODS для ЭкзоМарс-2020 от французского прототипа
Изменение светофильтров для уменьшения паразитного пропускания.
Адаптация оптической схемы.
Изменение маски.

## Slide 9: Выбор светофильтров
Для синего канала был выбран светофильтр из стекла СС15 с толщиной 3 мм.
Для красного канала была выбрана склейка из стекла ФС6, формирующего кривую пропускания и КС19 для блокировки синего света, проходящего через ФС6.

## Slide 10: Сборка оптической части
Конструкция маски была усложнена, в нее было добавлено дополнительное кольцо.
Зеркала с необходимыми параметрами были изготовлены методом алмазного точения в НИИ ОЭП в г. Сосновый Бор.

## Slide 11: Калибровки чувствительности.
Были сняты несколько суточных циклов наблюдения неба в условиях московского неба.
Итоговая чувствительность прибора превышает 6,5 порядков, и верхнего предела чувствительности достичь так и не удалось.
Chart: 

## Slide 12: Калибровка поля зрения
Chart: Угол зрения, град.
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47
Синий канал | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.023 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 0.4 | 0.55 | 0.6 | 0.55 | 0.4 | 0.075 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.3 | 0.275 | 0.2 | 0.04 | 0.015 | 0.015
Красный канал | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.02 | 0.021 | 0.035 | 0.612 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.95 | 0.5 | 0.07 | 0.03 | 0.37 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.2 | 0.015 | 0.015
Путь светового пучка по маске в ходе калибровки.
Зависимость интенсивности сигнала красного и синего канала ODS от угла зрения прибора. Угловой размер источника – 10.

## Slide 13: Калибровки термодатчика.
ODS расположен на термостабилизированной платформе и будет работать в диапазоне от -20 до 40 0С
На ODS установлен независимый термодатчик для контроля температуры прибора и возможной коррекции его данных.
Chart: Калибровка термодатчика ОДС
| 146,03 | 146,031 | 146,038 | 146,039 | 146,04 | 146,043 | 146,044 | 146,044 | 146,047 | 146,048 | 146,049 | 146,052 | 146,0525 | 146,054 | 146,056 | 146,058 | 146,0615 | 146,062 | 146,066 | 146,0665 | 146,068 | 146,069 | 146,071 | 146,071 | 146,075 | 146,079 | 146,08 | 146,082
Твак | -20 | -14.5 | -15 | -10 | -10 | -4.16 | -10 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 24 | 20 | 25 | 24 | 30 | 35 | 40 | 40

## Slide 14: Статус проекта.
Летный образец прибора готов, испытан и поставлен.
ODS проходит стыковки с комплексом МТК, в составе которого будет работать.
Планируются полевые калибровки технологического образца прибора.

## Slide 15: Спасибо за внимание!